## Slide 1
Riistvara arendus ja programmeerimine
Erialatutvustus – Arvutisüsteemid meie ümber ja nende projekteerimine
Peeter Ellervee
Arvutisüsteemide instituut
Tallinna Tehnikaülikool

## Slide 2: Arvutid ja arvutisüsteemid
Üldkasutatavad arvutid
(sadu miljoneid protsessoreid)
Sardsüsteemid
(sadu miljardeid
protsessoreid)
Microprocessor market shares
1 %
99 %

## Slide 3: Sinu PC
Eriprotsessorid
  Graafika, häälekaart
32-bit protsessorid
  IR, Bluetooth
  Võrk, WLAN
  Salvestusseadmed
  RAID kontrollerid
8-bit protsessorid
  USB
  Hiir, klaviatuur

## Slide 4: Mobiiltelefonid
Multiprotsessor
  8/16/32/64-bit kasutajaliidesele
  DSP raadio osale
  32-bit IR liidesele
  32-bit Bluetoothile
  10MHz-3GHz CPU
  8MB-256GB mälu
Individualiseeritud kiibid
Võimustarve & aku eluiga sõltuvad ennekõike tarkvarast!
Notes: Can be skipped

## Slide 5: Autod
Mitmed võrgud
  Kere, mootor, telemeetria, meedia, ohutus
Mitmed protsessorid
  Üle 100
  Ühendatud võrku
Miljoneid ridu koodi
Erinevad funktsioonid
  ABS: Anti-lock Braking Systems
  ESP: Electronic Stability Control
  Turvapadjad
  Automaatkäigukast
  Immobiliser
  Pimenurga hoiatussüsteem
  ... jne ...
Notes: Can be skipped

## Slide 6: Robootika
Robot „Johnnie“ (© H.Ulbrich, F. Pfeiffer, TU München)
https://www.youtube.com/watch?v=G0pt1CEoeZM

## Slide 7: Ja paljud muud valdkonnad
Telekommunikatsiooni kõik valdkonnad
Transpordisüsteemid
Meditsiinisüsteemid
Militaarrakendused
Laiatarbe elektroonika
Tööstusautomaatika
Arukad hooned ja süsteemid
...

## Slide 8: Tehnoloogia areng –> erinevad väljakutsed
Joonistatud samas skaalas
1.0 μm
1980 keskpaik
Kiirus: 10 MHz
0.1 μm
2000 algus
Kiirus: 3 GHz
Tänapäeval 14 nm, tulevikus ehk isegi 4 nm
90nm MOS Transistor
50nm
FinFET
Planar
Gate-All- Around
semiengineering.com

## Slide 9: Moore’i seadus
wikipedia
Transistoride arv mikroskeemides kahekordistub iga 2 aastaga
Arvutuste kiirus & maksumus

## Slide 10: Energiatihedus
Energiatihedus on liiga kõrge, et hoida lülituspunkte jahedana!
Jahutamine?

## Slide 11: Tagajärjed
Execution
core
120oC
Cache
Temp
(oC)
[Source: Intel Corporation and Prof. V. Oklobdzija]
^Trubador

## Slide 12: Usaldusväärsus ja töökindlus?
Tootmisvead
  Mustus (tolmuosakesed)
  Halb paigutus
  Halvad materjalid
  ...
Elu käigus tekkivad vead
  Vananemine
  Osakesed
  ...
© IBM
Inteli 8x10 kiipvõrk

## Slide 13: Millega me tegeleme?
Arvutisüsteemide instituut
  Usaldusväärsete arvutisüsteemide keskus
  Arukate süsteemide keskus
  Biorobootika keskus
  Riistvara turvalisuse keskus
  Sardtehisintellekti labor
Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
  Kognitroonika teaduslabor
  Kommunikatsioonisüsteemide uurimisrühm
  Mõõteelektroonika (impedantsi) uurimisrühm

## Slide 14: Erialased väljakutsed ja õppeained?
Süsteemide projekteerimise alused
  Tasakaal ja tagasiside? (vt. veelkord Johnnie’t!)
    matemaatika, füüsika, elektroonika jne. (diferentsiaalvõrrandid)
Riistvara süntees
  Kahendloogikast skeemini?
    diskreetne jt. matemaatikad, digitaalsüsteemid
Riistvara testimine
  100 sisendit –> 2100 kombinatsiooni?!
    süsteemide diagnostika
Riistvaralähedane tarkvara
  Kuidas programm mällu ära mahutada?
    programmeerimine, operatsioonisüsteemid jne.

## Slide 15: Kuidas jõuda ideest realisatsioonini?
Soovunelm
Tegelikkus
PDSA – Plan, Do, Study, Act
PDCA – Plan, Do, Check, Adjust

## Slide 16: Digitaalsüsteemid & abstraktsioonitasemed
Digitaalsüsteem
IACB
Arvuti:
CPU + RAM
Loogika-
funktsioonid
Protsessor
RTL:
ALU & Co
Assembler /
binaarkood
Rakendus-
programmid
Progr.
keeled
Kasutajaliides
Operatsiooni-
süsteem
Loogika-
elemendid
Transistorid /
traadid
Pooljuhid:
Si, GaAs & Co
Süsteem kui tervik – elektroonika, mehaanika,
tarkvara, füüsika, majandus, loodushoid, …
Süsteem kui realisatsioon – elektroonika,
mehaanika, tarkvara, füüsika, …
Liidesed /
antennid

## Slide 17: Kuidas jõuda ideest realisatsioonini?
Süsteem
  süsteemi mudel – simuleeritav kirjeldus (spetsifikatsioon)
Algoritm
  käitumise kirjeldus – programm (kõrgtaseme keeles)
Struktuur(-skeem)
  register-siirete tase / masinkood
Loogika(-skeem)
  loogika- ja mälu-elemendid
Skeem (realisatsioon)
  prototüüpimine, katsetamine, valmistamine
Süsteemi kui terviku loomine – majandus, projektijuhtimine, keskkonnamõjud, …

## Slide 18: Ideest algoritmini – süsteemi-taseme disain
Simuleeritav spetsifikatsioon == mudel
  Vajalik kontrollimaks mudeli korrektsust idee esialgse määratluse tasemel
  Kas tellijad ja projekteerijad on üksteisest aru saanud?
  Alamülesannete selge piiritlemine
  Ressursside vajaduste ennustamine
Tükeldamine
  süsteemi jagamine alam-süsteemideks (komponentideks)
    kommunikatsioon komponetide vahel
  ülesannete jagamine riist- ja tarkvara vahel
Mudel – objekti ja/või keskkonna kirjeldamine võrrandite abil – matemaatika, elektroonika, side…

## Slide 19: Mudelid
Võnkuv traat
  http://www.falstad.com/loadedstring/
  Kuidas muutub võnkumine, kui traati eri kohtadest “sikutada”?
Võnkuv membraan
  http://www.falstad.com/membrane/
  Kuidas muutub võnkumine, kui membraani eri kohtadest “toksata”?
Digitaalne filter
  http://www.falstad.com/dfilter/
  Kuidas mõjub ribalaius kõnekvaliteedile?
    Input = speech.mp3 & Filter = FIR Band-pass
    Ja ka muud filtrite, ribalaiuste, signaalide jne. kombinatsioonid

## Slide 20: Ideest tooteni
Idee / spetsifikatsioon
Algoritmid
Mudel
Riistvara loomine
Valideerimine, verifitseerimine, testimine
Tarkvara loomine
Integratsioon
Tootmine
Süsteem
  süsteemi mudel – simuleeritav kirjeldus (spetsifikatsioon)
Algoritm
  käitumise kirjeldus – programm (kõrgtaseme keeles)
Struktuur(-skeem)
  register-siirete tase / masinkood
Loogika(-skeem)
  loogika- ja mälu-elemendid
Skeem (realisatsioon)
  prototüüpimine, katsetamine, valmistamine

## Slide 21: Algoritmide täpsustamine ~ programmeerimine
Erinevate arhitektuursete lahenduste läbi mängimine enne lõplike otsuste tegemist
Algoritmi valik
  mooduli jõudlus / mooduli suurus
Arhitektuuri fikseerimine
  siinide arv ja hierarhia
  protsessorite arv
Tarkavara projekteerimine
  operatsioonisüsteemi valik / loomine
  riistvarapöörduste lahendamine
Programmeerimine, algoritmid, andmestruktuurid, sardsüsteemid, arvutivõrgud, tarkvaratehnika…

## Slide 22: Mis on programm?
(defun xc++-type-class ()
"C++ template - \"class <name> [: <derivation>] { ... };\"" (interactive)
(insert "class ") (xc-field "name" ": ")
(if (string-equal (xc-field "derivation") "") (delete-backward-char 2))
(insert " ") (xc-statement-block)
(next-line 1) (end-of-line) (insert ";") (previous-line 1) (end-of-line)
)
template <class tELEM> class cList: public _Name {
protected:
tELEM *first, *last, *current;
void mCopyAll(const cList &l, const boolean nm=FALSE);
public:
inline CLASS_TYPE mType(void) { CHECK_THIS; return(LIST); }
cList(const char* str=NULL, const _Name *pnt=NULL, const void *udf=NULL);
cList(const cList &l);
cList& operator = (const cList &l);
~cList() { CHECK_THIS; mDeleteAll(); }
};
if (match($1,"^bl$")||match($1,"^bl..$")) {
if (match(prev_cmd,"^bl")) { printf "\tnop\n"; }
}
else if (match($3,"\\[")) {
if (match(prev_cmd,"^ldr")) {
for (indx=3;indx<=NF;indx++) {
src=$indx; sub("\\[","",src); sub("\\]","",src); sub(",","",src);
if (prev_trg==src) { printf "\tnop\n"; break; }
} } }
proc xtrctrExecuteFlow {} {
global xtrctrSynthesisFlow xtrctrBreakExecution
set xtrctrBreakExecution 0
set n 0 ; foreach tool $xtrctrSynthesisFlow(menu) {
if { $tool == {} } { continue }
if { $xtrctrSynthesisFlow($tool,enabled) != 0 } \
{ xtrctrExecuteTool $tool }
if { $xtrctrBreakExecution != 0 } { break }
incr n
} }
Käskude jada ehk järjestatud korraldused

## Slide 23: Algoritmist struktuurini
Arhitektuuri disain e. programmist plokk-skeemini
  Millised käsud on olemas?
  Kuidas käsud järjestada?
  Mis töötleb neid käske?
Tulemuseks moodulid ehk struktuur-skeem
Protsessori mudel
  https://www.youtube.com/watch?v=urqPobwPOzs
Skeemi simulaator
  http://www.falstad.com/circuit/
  vt. nt. Circuits -> Sequential Logic -> Traffic light
Arvutid, digitaalsüsteemid, signaalitöötlus, sidetehnika, …

## Slide 24: Mis on skeem?
Ühendatud moodulid ehk komponentide võrk

## Slide 25: Skeem tänapäeval
-- System timer (2 Hz)
timer <= not timer after 0.25 sec;
-- Combinational logic for blinking lights
HighwayLights: BlinkLights ( highway_light_in, timer, highway_light );
SidestreetLights: BlinkLights ( sidestreet_light_in, timer, sidestreet_light );
-- Synthesizable by HLS tools, in principle
process
-- Counter
variable counter: integer range 0 to 49;
procedure WaitFor (constant count: in integer range 0 to 49) is begin
for counter in 0 to count-1 loop wait on timer until timer='1'; end loop;
end WaitFor;
begin
highway_light_in <= Green;
sidestreet_light_in <= Red;
* Bipolar pair
VQ1 O1 cQ1 dc 0
Q1 cQ1 Vb eQ1 vNPN
VQ2 O2 cQ2 dc 0
Q2 cQ2 Vb eQ2 vNPN
* Input nMOS pair
VM1 eQ1 dM1 dc 0
M1 dM1 Vin1 0 0 nMOS L=2.0e-6 W=Wd_M1
VM2 eQ2 dM2 dc 0
M2 dM2 Vin2 0 0 nMOS L=2.0e-6 W=Wd_M1

## Slide 26: Struktuurist loogikani
Loogikasüntees e. plokk-skeemist loogika-elementideni
  Mida moodul peab tegema?
  Millised loogika-elemendid on saadaval?
  Kuidas neid kõige paremini kasutada?
Tulemuseks loogika-elementidest (-lülidest) koosnev skeem
Skeemi simulaator
  http://www.falstad.com/circuit/
  vt. nt. Circuits -> Combinational Logic -> 7 Segm. LED Dec.
Diskreetne matemaatika, digitaalsüsteemid, …

## Slide 27: Projekteerimine tänapäeval
Riistvara kirjelduskeel (VHDL)
  --
  -- Highway is green, sidestreet is red.
  --
  if sidestreet_car = NoCar then
  wait until sidestreet_car = Car;
  end if;
  -- Waiting for no more than 25 seconds ...
  if highway_car = Car then
  wait until highway_car = NoCar for 25 sec;
  end if;
  -- ... and changing lights
  highway_light <= GreenBlink;
  wait for 3 sec;
  highway_light <= Yellow;
  sidestreet_light <= Yellow;
  wait for 2 sec;
  highway_light <= Red;
  sidestreet_light <= Green;

## Slide 28: Loogikast skeemini
Analoog & kõrgsageduslik elektroonika
Füüsikalise taseme disain e. prototüüpimine & realiseerimine
  Millest koosnevad loogika-elemendid?
  Kuidas neid paigutada ja omavahel siduda?
Tulemuseks trükkplaat / mikroskeem
Skeemi simulaator
  http://www.falstad.com/circuit/
  Import komparaator või võimendi või kasuta valmisolevaid
    http://www.ati.ttu.ee/IAS0001/comparator.txt
    http://www.ati.ttu.ee/IAS0001/amplifier.txt
Elektroonika, skeemitehnika, matemaatikad

## Slide 29: Prototüüpimine
Võimalus kontrollida süsteemi tööd reaalsusele lähedastes tingimustes ilma vajaduseta luua ülikallist spetsialiseeritud mikroskeemi
Digitaalsüsteemid, automaatjuhtimine, sardsüsteemid, asjade internet, projektid, …
Digilent, Inc. / digilentinc.com / $180
[ Xilinx, Inc. / FPGA XC7A100T ]
Digilent, Inc. / digilentinc.com / $320
[ Xilinx, Inc. / SoC XC7Z020 ]

## Slide 30: Mikroskeem / multikiipmoodul / trükkplaat
wikipedia

## Slide 31: Kommunikatsioon
wikipedia
Arvutid
Nutiseadmed
Tootmis- süsteemid
Teenindus- süsteemid
Transpordi- süsteemid
Side- süsteemid: serverid, kanalid, pilv…
NB! Näited on illustratiivsed

## Slide 32: Kokkuvõtte asemel…
Elektroonika:
andurid, toide, …
Digitaalsüsteem:
kontroller, liidesed, …
Süsteem kui tervik – tagasiside!
Programm:
juhtimine, …
keskkond
kontroller
andurid
mootorid